Дел број : 01-7646

Датум  :  26.12.2017.године

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

ул. Ђуре Ђаковића бб

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Набавка и уградња лифта у згради факултета

ЈН МВ - Р- 1/17

2017.године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15),, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 01-7283 oд 21.12.2017.године  и Решењa о образовању комисије за јавну набавку број 01-7284 од 21.12.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова мале вредности

Набавка и уградња  лифта у згради факултета

ЈН МВ - Р - 1/17

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита | 11 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 12 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 20 |
| VII | Образац понуде | 29 |
| VIII | Модел уговора | 40 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 46 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 47 |
| XI | Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине | 48 |
| XII | Потврда о обиласку локације ( Образац А ) | 49 |
| XIII | Списак референтних наручилаца | 50 |
| XIV | Oбразац бр.1 –Потврда | 51 |
| XV | Oбразац бр.2- Изјава | 52 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Технички факултет "Михајло Пупин"

Адреса: Зрењанин улица Ђуре Ђаковића бб

Интернет страница: www. tfzr.rs

2.Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број ЈН МВ -Р- 1/17 су РАДОВИ – Набавка и уградња лифта у згради факултета

4.Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није резервисана јавна набавка

5.Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6.Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Jaсмина Ђукић,

Е - mail адреса (или број факса): dekanat@tfzr.uns.ac.rs  и телефакс 023/550-520.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈН МВ – Р -1/17. су радови – Набавка и уградња  лифта у згради факултета

Ознака из ОРН:    42416100 - лифтови

45313100- радови на уградњи лифтова;

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији;

2. Партије:

Набавка није обликована по партијама;

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Набавка се спроводи како би се извели радови прибавио и уградио хидраулични лифт, са израдом окна и пропратним радовима у згради факултета на адреси Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин. Предмет јавне набавке су следећи радови и радње : 1. Радови на формирању возног окна лифта- израда челичне конструкције 2. Испорука, монтажа и атестирање лифт хидрауличне платформе 3. Радови на електро инсталацији 4. Атестирање опреме Набавка ће се реализовати путем средстава обезбеђених у финансијском плану Наручиоца. Технички факултет “Михајло Пупин” у Плану јавних набавки за 2017 годину под позицијом “Радови” је предвидело јавну набавку под називом Набавка и уградња хидрауличног лифта, са израдом окна и пропратним радовима у згради факултета. Набавка се спроводи како би се закључио уговор о извођењу радова. Квантитативни и квалитативни пријем радова Прописани услови за извођење радова, обавезни су за понуђача. Сви радови на уградњи лифтовских постројења, вршиће се на основу израђеног пројекта и добијених дозвола од стране надлежних органа. Радови ће се извршити по налогу Наручиоца радова уз обавезно достављање све потребне документације од стране Извођача радова. Обавезује се Извођач радова да извршени радови буду одговарајућег квалитета захтеваног за такву врсту радова. Гарантни рок Гарантни рок је минимално 24 месецa од дана пријема коначно извршених радова. Извођач радова је дужан да о сопственом трошку отклони све евентуалне недостатке на извршеним радовима у току трајања гарантног рока Место и рок извршења радова Место извршења радова је на адреси ул.Ђуре Ђаковића бб у Зрењанину; Рок за извођење радова је максимално 45 дана од потписивања уговора о јавној набавци. - Начин и услови извођења радова Извођач радова је дужан да одмах од дана потписивања уговора о јавној набавци предузме све даље радње након тога како би се обезбедили сви услови за отпочињање радова. Радови који су предмет ове набавке изводе се по систему „кључ у руке“. Испорука и уградња лифта и конструкције мора да обухвати све ставке из спецификације, као и: потпуну испоруку и монтажу целокупне опреме – лифта и инсталација, извршење свих мера потребних за саму монтажу и контролу извршених радова, извршење свих испитивања и функционалних проба како је захтевано према упутствима специјализованих произвођача и важећим законским прописима за ову врсту постројења, трошкове осигурања имовине и лица, испоруку припадајућег материјала и елемената потребних за извођење, као и транспорт овог материјала до градилишта и на градилишту, његов истовар и лагеровање, путне и транспортне трошкови материјала, опреме и радне снаге, све трошкове око реализације пројекта до пуштања постројења и инсталације у рад и пријема исте од стране комисија за атестирање, противпожарни преглед лифтовских постројења, технички преглед и пријем на употребу, по систему ”кључ у руке”. Понуђач је дужан да испоручи сав материјал који је предвиђен Спецификацијом. Материјал, делови, подсклопови и склопови морају да одговарају квалитету који је прописан пројектом и испитани од стране овлашћених органа. Понуђач је дужан да сав материјал, делове, подсклопове и склопове за монтажу прегледа и да неисправане одбаци. Дозвољено је уграђивање само исправног материјала, делова, подсклопова и склопова. За уграђивање неисправног материјала, делова, подсклопова и склопова Понуђач сноси пуну одговорност, тако да за демонтажу неисправних и поновну монтажу исправног матријала, делова, подсклопова и склопова неће добити од Наручиоца никакву одштету и надокнаду. Уговорена цена је обавезна за Понуђача у складу са важећим Узансама о грађењу. За извођење радова који нису предвиђени пројектом потребно је одобрење Наручиоца, осим активности за обезбеђење изведених радова од дејства више силе, како је то Узансама о грађењу предвиђено. У случају прекорачења рока за завршетак радова, укупан износ уговорене цене, умањује се у висини од 2 промила дневно, максимално до износа 5% укупне уговорене вредности радова, а наручилац може раскинути уговор на основу кашњења Понуђача у извршењу уговорних обавеза. Понуђач је дужан да радове изводи у складу са условима и роковима из конкурсне документације, тако да његови радови буду завршени у предвиђеном року, како не би били ометани други извођачи, занатски радови или остале активности у објекту наручиоца. Уколико је на објекту, пре почетка извођачких радова, на монтажи потребно обавити припремне радове, Понуђач је дужан да о томе благовремено обавести наручиоца и са њим договори рокове о завршетку припремних радова како они не би били разлог закашњења монтаже. Понуђач одговара за солидност извођачких радова и дужан је да у гарантном року отклони све недостатке који би се појавили услед неоговарајуће монтаже, скривених мана или неквалитетног материјала, делова, подсклопова и склопова испоручених и монтираних од стране понуђача, са напоменом, да у случају одбијања или одуговлачења ових поправки од стране Понуђача исте може наручилац извршити на терет Понуђача као и да за наплату свих трошкова може да активира средство финансијског обезбеђења. Понуђач је дужан да предузме све мере за безбедност запослених радника и трећих лица сходно важећим прописима. Радови се могу изводити само са радницима који су стручно оспособљени и квалификовани за радове који су предмет набавке. При извођењу радова мора се водити рачуна да се не оштете околни објекти, да се не оштете друге инсталације које су већ изведене и као и сама зграда. Сваку учињену штету, било случајно, било намерно или услед недовољне стручности, немарности или необзирности у послу Понуђач је дужан да надокнади, односно да поправи оштећење. Све отпатке и смеће, Понуђач је дужан да о свом трошку однесе са градилишта на место где му се одреди, као и да место извођења радова одржава чистим на дневној бази. Понуђач је дужан да води грађевински дневник радова у коме морају бити уписане све промене и одступања од главног пројекта. Дневник оверава надзорни орган наручиоца и он представља основу за утврђивање степена готовости радова и сходно томе плаћања изведених радова. Понуђач којем буде додељен уговор одговара за уредно и успешно извршење истих. После потпуног довршења монтаже врши се квантитативни и квалитативни пријем извршених радова од стране комисије за пријем изведених радова, коју чине два члана именована од стране наручиоца и једног члана именованог од стране понуђача. Ова комисија саставља записник који представља основу за испостављање окончане ситуације. Записник је пуноважан уколико су га потписала два члана комисије. Уколико комисија стави оправдане примедбе на квалитет и квантитет извршених радова понуђач је дужан да одмах, без одлагања, о свом трошку, отклони све недостатке. Ако то не учини у уговореном року Наручилац ће ангажовати друго правно лице да изврши потребне поправке, а трошкове ће сносити Понуђач. Количину стварно извршених радова комисија за пријем изведених радова утврђује мерењем на лицу места. Вишак или мањак радова обрачунава се по појединачним уговореним ценама. Наручилац се обавезује да: - Обезбеди магацин или просторију као и складишни простор за опрему до завршетка монтаже лифта; Обезбеди извођачу бесплатно коришћење струје, санитарних просторија и воде за сво време трајања монтаже лифтовских постројења; Обезбеди довод електричне енергије Обезбеди довод заштитног уземљења у јаму возног окна; - Технички услови Израђена опрема и целокупна монтажа опреме и инсталације мора у целости да одговара у пројекту дефинисаним решењима и спецификацијама. Све евентуалне измене у току извођења, које обавезно мора одобрити надзорни орган, понуђач ће унети у документацију. О начину уношења измена у документацији, понуђач је дужан да унесе у документацију у договору. За све измене извршене без одговарајуће сагласности, а које буду имале утицаја на рад и функционалност инсталације и проузрокују неправилан рад постројења или штету, пројектант неће сносити одговорност. Сав материјал, делови и агрегати, који се употребе за израду постројења и инсталација морају бити беспрекорног квалитета, а где се захтева мора се приложити и одговарајући атест. Лифт мора да буде израђен и уграђен у складу са важећим правилницима и прописима, Правилником о општим техничким прописима за израду предмета и конструкција заваривањем („Службени лист СФРЈ“ број 19 од 1959. године) и другим важећим прописима. Сходно члану 16. Правилника о мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад (Службени лист СФРЈ бр. 18 од 1991.) на лифту мора бити поставњена натписна плочица са уочљивим, доступним и трајним натписом и са подацима о произвођачу, типу, серији, броју, години производње као и назнакама о техничким карактеристикама оруђа (снага, радни напон, фреквенција струје, број окретаја, радни притисак погонског средства и др.). Сву неодговарајуће заштићену опрему споља заштитити од корозије основним и завршним слојем. Радови се морају изводити у складу са следећим прописима: Закон о безбедности и здрављу на раду, Сл. гласник РС 101/2005 и 91/2015. Правилник о заштити на раду у грађевинарству, Сл. гласник РС бр. 53/97. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, Сл. гласник СРС бр. 21/89 Правилник о техничким нормативима за дизалице, СЛ СФРЈ бр. 65/91. Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила, СЛ СФРЈ бр. 17/66. Правилник о средствима личне заштите на раду и личној заштитној опреми,СЛ СФРЈ бр. 35/69. Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи и организовању службе спасавања у случају незгоде на раду СЛ СФРЈ 21/71. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/2009 и 20/2015) Уредба о Мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења („Службени гласник СРС“ број 50/79). Понуђач је дужан да Наручиоцу достави атест испоручене опреме као и упутство за руковање и одржавање, као и осталу документацију прописану важећим прописима који се односе на предмет набавке. -Техничка контрола пре пуштања у рад Техничка контрола лифтовских постројења врши се у свему према важећим правилницима за ову врсту постројења. За све време техничке контроле и пробног погона потребно је присуство довољног броја стручних лица, који су упознати са постројењем која се пуштају у погон, а ради надгледања и обучавања персонала који ће касније тиме руковати. Уколико техничка контрола и пробни погон не покаже повода ни за какав приговор, може се постројење – опрема предати наручиоцу. Од тог дана тече гарантни рок. О примопредаји ће се сачинити посебан записник којим ће се констатовати и то да ли су радови и опрема функционално довршени, према условима из конкурсне документације. У случају да се за време техничке контроле, пробног погона, пријема или у гарантном року констатује да изведени радови нису исправни, Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све неисправности у одређеном року, уколико су исти настали због лошег материјала или лошег рада или услед неодобреног мењања предметне техничке документације. Техничка документација лифта Понуђач по потреби треба да уради техничку документацију лифта - пројекат изведеног стања у 5 укоричених примерка (4 укоричена примерка се достављају наручиоцу после овере) и 1 примерак у електронској форми на CD, пројекти треба да буду уредно оверени од стране надлежног органа. Под техничком документацијом лифта, се подразумева: Пројекат изведеног стања, пројекат изведеног стања грађевинског дела лифта, пројекат инсталација јаке струје за напајање лифта, месту прикључења напајања лифта. Уколико је то потребно понуђач ће сачинити и све остале потребне скице, прорачуне и пројекте, уредно оверене од стране инжињера са одговарајућом лиценцом, тако да се лифт може несметано атестирати, технички прегледати и пустити у нормалну експлоатацију. - Остале обавезе понуђача Понуђач је дужан да у цену радова урачуна: прибављање сертификата за употребу лифта после модернизације, a уколико је гарантни рок дужи од 24 месеца, да прибави и трећи годишњи сертификат за употребу лифтовског постројења; редовно месечно одржавање у гарантном року са пратећим сервисним материјалом без додатне надокнаде. на основу достављене документације и сагласности обезбеди употребну дозволу. - Обилазак локације Пре подношења понуде понуђач може да извршити обилазак локације, прегледа објекат, узме све потребне мере, упозна се са изведеним стањем, ради прецизнијег сагледавања услова и врсте радова који су предмет јавне набавке, односно ради давања квалитетне понуде. Обилазак локације извршиће сваки понуђач појединачно у време у које одреди Наручилац. Пре доласка за обилазак локације потребно је извршити обавезну најаву на бр.телефона 062/801-97-10 -Атести исертификати Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је, да у складу са важећим прописима који се односи на предмет набавке достави: атестну документацију за уграђене делове, сертификате о техничкој контроли лифтова и све потребне дозволе за лифтове. - Мере заштите Понуђач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005 и 91/2015). - Обука запослених лица Понуђач је дужан да након завршетка радова изврши стручну обуку четири запослена радника Наручиоца , у руковању и опслуживању лифтовским постројењем. - Гарантни рок Гаранција на сву испоручену опрему, изведене радове и монтажу не може бити краћа од двадесет четири месеца. Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова. Понуђач гарантује могућност сервисирања опреме, односно постојање резервних делова на тржишту најмање 10 година по окончању гарантног рока о чему потписује изјаву која је саставни део конкурсне документације. -Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова.У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 7 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЛИФТА ЧИЈА ЈЕ НАБАВКА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Врста лифта: хидраулични, путнички, без машинске просторије ( МРЛ) Корисна носивост масе: Q = 630 kg / 8 oсоба Брзина вожње: V = 0,64 m/s Преносни однос погона: индиректни руксаг, 2:1 Висина дизања: H = 7,8 m Број станица: 3 ( 0, 1, 2 ), glavna stanica ,, 0 “ Број прилаза: 3 ( sa iste strane ) Команда: SIMPLEX,сабирна у смеру на доле, микропроцесорска, веза са ПП- централом у објекту за пожарни програм (у случају пожара кабина се аутматски довози у главну станицу, отврају врата и лифт искључује из рада) Нужни режим: кабина се спушта у прву нижу станицу и отварају врата, у случају нестанка електричне енергије Управљање: споља и из кабине помоћу дугмади Сигнализација и дугмад: -у кабини-хоризонтални регистар кутија изведен као глатки инокс -панел са дугмадима кратког хода за сваки спрат са светлосном потврдом поѕива -дигитални показивач положаја кабине и стрелице смера даље вожње -сигнал преоптерећења (светлосни и звучни) -дугме аларм, дугмад отварање и затварање врата -нужно светло -кључ-брава ѕа ВИП вожњу -сва дугмад са брајевим ознакама -гонг пристајања у станицу на свим станицама- потврда пријема позива, -индикатор положаја кабине, стелице смера кретања вожње, Kабина: панорамска, лева и задња страна-сигурносно стакло десна страна и углови – инокс, под од гранитне керамике, Лед расвета у спуштеном плафону, инокс рукохват на левом и задњем зиду, огледало пола десне стране, нужно светло вентилатор SIMPLEX, сабирна у смеру на доле, микропроцесорска, веза са ПП – централом у објекту за пожарни програм ( у случају пожара каби панорамска, лева и задња Димензије: ширина x дубинa x висина = 1100 x 1400 x 2200 mm Врата кабине: аутоматска,телескопска, двопанелна (панели -сигурносно стакло у инокс раму) заштита кабинских врата- фото завеса Димензије: 900 x 2000 mm Teжина кабине са рамом: K = 600 kg Рам кабине: тип 630-5R, DBG = 900 mm Возно окно: челична конструкције, обложена каљеним стаклом Димензије возног окна: 1600 x 1800 mm Врата возног окна: аутоматска, телескопска, двопанелна (панели сигурносно стаклно у инокс раму) Димензије врата возног окна: 900 x 2000 mm Положаj MРЛ кабинета: у нивоу приземља иза возног окна Погон: хидраулични агрегат смештен у металном ормару ( MРЛ кабинет ) Снага мотора: PEM = 12,5 KW Номинална струја: In = 26,5 A Kaпацитет пумпе: Qp = 150 l/min Kлип: Спољни пречник Dk = 100 mm Дебљина зида (k = 5 mm Статички притисак: pst = 34 bara Резервоар за уље: Тип GL капацитета 120 l Уље за хидраулични агрегат: HIDROL 46 вискозитета 5 - 5,5 (E na 50 (C Цевовод: гумено еластично црево високог притиска 1 1/4” Шине вођице кабине: T 89 x 62 x 16 mm Радна средина: нормалнa, сува, +5 do +40ºC Напајање: 3 x 400 /230 V, 50 Hz Укупно оптерећење возног окна: 142 kN Уколико понуђач понуди добро које не одговара техничкој спецификацији понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Датум : Понуђач : _______________________ М.П. ____________________

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Нема

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)

- за ову јавну набавку се не издаје посебна дозвола;

5)	Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то :

  - Пословни капацитет

1.2.1.Укупна вредност изведених радова који су предмет јавне набавке у  2014, 2015 и 2016. години – минимум 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

1.2.2.Сертификат Понућач мора да поседује важећи сертификат SRPS ISO 9001или или одговарајући

  - Кадровски капацитет

Понуђач мора да располаже следећим  кадровским капацитетима и то:

- најмање један запослени или радно ангажовани  инжењер машинства са важећом лиценцом ИКС-а број 434;

- најмање један запослени или радно ангажовани инжењер електротехнике са важећом лиценцом ИКС-а број 450;

- најмање два запослена или радно ангажована лифт монтера електро струке или машинске струке.

  - Финансијски капацитет

- Понуђач да није пословао са губитком у 2016. години – (члан 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама).

- да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.

- ОСТАЛИ ДОДАТНИ УСЛОВИ

1.1.)  ОБАВЕЗАН ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач је дужан да уз понуду достави Потврду о обиласку локације којом доказује да је упознат са техничким условима, врстом и обимом радова која су предмет јавне набавке (Образац А   у конкурсној документацији). – попуњена, оверена и потписана

Потврде се могу добити, односно оверавају се у периоду  од 26.12.2017.године до 29.12.2017. године и 03.01.2018.године и 04.01.2018.године  од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Технички факултет  “Михајло Пупин” Ђуре Ђаковића бб Зрењанин.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1.	Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5, Закона.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

2.2.	Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем Доказа уз понуду, за :

2.2.1Пословни капацитет

2.2.1.Укупна вредност изведених радова који су предмет јавне набавке у  2014, 2015 и 2016. години – минимум 5.000.000,00 динара без ПДВ-а (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

Доказ :

- Вредност изведених радова који су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 који мора бити оверен и потписан од стране референтног Наручиоца и попуњавањем Списка референтних наручилаца

2.2.2.Сертификат Понућач мора да поседује важећи сертификат SRPS ISO 9001или или одговарајући

Доказ :

- Фотокопија важећег сертификата SRPS ISO 9001 или одговарајућег

    - Кадровски капацитет

Понуђач мора да располаже следећим  кадровским капацитетима и то:

- најмање један запослени или радно ангажовани  инжењер машинства са важећом лиценцом ИКС-а број 434;

- најмање један запослени или радно ангажовани инжењер електротехнике са важећом лиценцом ИКС-а број 450;

- најмање два запослена или радно ангажована лифт монтера.

Доказ :

За инжењере:

- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се види да су запослени инжењери пријављени на пензијско осигурање и уколико су радно ангажовани и уговор о радном ангажовању. Уз обрасце доставити за запослене уговор о раду или решење, а за радно ангажована лица уговор о радном ангажовању код послодавца у складу са Законом о раду;

- копија лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије из које се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори.

За лифт монтере:

- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из којег се види да су  запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно и уколико су радно ангажована и уговор о радном ангажовању.

Уз обрасце доставити за запослене уговор о раду или решење, а за радно ангажована лица уговор о радном ангажовању код послодавца у складу са Законом о раду.

Уколико се из наведених образаца не види профил стручне спреме, понуђач је дужан да достави доказ (уверење, диплома или доказ о додатној обучености или доказ о интерној квалификацији)

    - Финансијски капацитет

- да понуђач располаже финанијском капацитетом за учешће у поступку јавне набавке, односно да понуђач у 2016. години није пословао са губитком (члан 77. став 2. тачка 1) Закона о јавним набавкама).;

- да у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади.

Доказ :

- Извод из Биланса успеха и 2016. годину (образац БОН ЈН) или Биланс стања и Биланс успеха за  2016. годину

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН).

-Потврда о броју дана неликвидности за траţени период који издаје Народна банка Србије

-Ако Образац БОН-ЈН садржи податке о броју дана неликвидности/блокади за последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач посебно обележава овај податак (маркером-подвлачењем) или на други јасно видљив начин.

2.3. ОСТАЛИ ДОДАТНИ УСЛОВИ

2.3.1.  ОБАВЕЗАН ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Понуђач је дужан да уз понуду достави Потврду о обиласку локације којом доказује да је упознат са техничким условима, врстом и обимом радова која су предмет јавне набавке (Образац А   у конкурсној документацији).

Потврде се могу добити, односно оверавају се у периоду  од 26.12.2017.године до 29.12.2017. године и 03.01.2018.године и 04.01.2018.године  од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Технички факултет  “Михајло Пупин” Ђуре Ђаковића бб Зрењанин.

Доказ :

- Образац А – попуњен, печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача и овлашћеног лица Наручиоца радова.

Наручилац радова може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да понуђач достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет странице надлежних органа. (Изјава у слободној форми понуђача)

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена: Потписивањем Изјаве о испуњењу услова из чл. 75. Закона (образац 3) понуђач потврђује испуњеност обавезних услова који се доказују на следећи начин: Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – за предметну јавну набавку се не издаје посебна дозвола.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то :

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место : ________________________                             Заступник  понуђача  :

Датум : _____________                         М.П.             _________________________

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова – Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17 , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то :

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место : _____________________                                Заступник  подизвођача:

Датум : _____________                         М.П.          __________________________

Напомена:

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Технички факултет "Михајло Пупин" ул.Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца радова до 08.01.2018.год. до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду уз повратницу вратити понуђачу неотворену - са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда понуђача мора да садржи:

- Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

- Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

- Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

- Изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН - попуњена, потписана и печатом оверена;

- Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. ЗЈН предвиђене конкурсном документацијом предметне јавне набавке

- Опис предмета набавке - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

- Образац понуде са структуром цене - попуњен, потписан и печатом оверен образац

- Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен.

- Образац трошкова припреме понуде - попуњен,потписан и печатом оверен.

- Изјаву о независној понуди - попуњена, потписана и печатом оверена;

- Изјаву да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.“ -  попуњена, потписана и оверена;

- Потврду о обиласку локације (  Образац А ) - попуњена, потписана и оверена;

- Табелу са списком референтних Наручилаца потписану и оверену

- Образац бр.1 (онолико примерака колико је реферетнних Наручиоца наведено)

- Образац бр.2

3.ПАРТИЈЕ:

Набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Технички факултет "Михајло Пупин" ул.Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова- Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о :

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручиоц ће изабраном Понуђачу извршити уплату у висини од 30 ‰ уговорене цене извођења радова, а остатак цене ће бити уплаћен следећом динамиком

-40% у току извођења радова

-30% по завршетку радова и извођења комисије за атестирање

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана пријема коначно извршених радова .

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење радова  је максимално 45 дана од дана потписивања уговора.

Место извођења радова  је ул.Ђуре Ђаковића ББ (седиште факултета) у Зрењанину по потписивању уговора.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Нема.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Испоручилац добара ( изабарани Понуђач ) је дужан да приликом закључења Уговора Наручиоцу добара преда :

- финансијску гаранцију за добро извршење посла, у виду бланко менице, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока уз коју се прилаже

- Менично овлашћење,

- Захтев за регистрацију менице (образац попуњен и оверен од стране добављача и банке у којој исти има рачун) и

- Картон депонованих потписа

Финансијска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, неопозива и без права на приговор.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач оправдано оцени и означи као поверљиве биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису

јавно доступни, као и пословне податке који су по прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано “ПОВЕРЉИВО”, а испод тога стоји потпис лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу,  поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано “ПОВЕРЉИВО”.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати “ОПОЗИВ”, уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити понуду у целини.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Технчки факултет "Михајло Пупин" Ђуре Ђаковића бб 23000, Зрењанин, електронске поште на e-mail dekanat@tfzr.uns.ac.rs  и телефакс 023/550-520 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17 ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Комисија за јавну набавку извршиће оцену понуда упоређивањем укупне цене без ПДВ-а.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача чија је понуда прва поднета и заведена на деловоднику Наручиоца.

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума, који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено   доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail.: dekanat@tfzr.uns.ac.rs  и телефакс 023/550-520 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца : Технички факултет Михајло Пупин 23000 Зрењанин; Ђуре Ђаковића бб.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Уколико се Захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније  3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Оспораване радње које је наручилац предузео пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Става 3. Закона о јавним набавкама, сматраће се благовременим уколико је Захтев за заштиту права поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка , рок за подношење Захтева за заштиту права  је 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке на на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из Члана 149. Став 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој Интернет страници , најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема Захтева.

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права садржи податке из Прилога “3 Љ” Закона.

Такса и трошкови поступка регулисани су чланом 156. Важећег Закона о јавним набавкама и Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права.

20. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити дана 08.01.2018. године у 12,05 часова, у просторијама наручиоца радова Технички факултет “Михајло Пупин” у ул. Ђуре Ђаковића бб  у Зрењанину.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за учешће у поступку.

Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде оверено.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН

Уговор о јавној набавци Наручилац ће доставити изабраном понуђачу, којем је додељен уговор, у року од најкасније 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач(не може бити већи од 50%): |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17

| Свекупна цена радова без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| ПДВ ______ % |  |
| Све укупна цена радова са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Наручиоц ће изабраном Понуђачу извршити уплату у висини од 30 % уговорене цене извођења радова, а остатак цене ће бити уплаћен следећом динамиком --40% у току извођења радова -30% по завршетку радова и извођења комисије за атестирање Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача |
| Рок важења понуде | _____ дана (мин 30 дана) од дана отварања понуде. |
| Рок извођења радова | Рок за извођење радова је максимално 45 дана од дана потписивања уговора. Место извођења радова је ул.Ђуре Ђаковића ББ (седиште факултета) у Зрењанину по потписивању уговора. |
| Гарантни период на извршене радове | _____ месеца (минимално 24 месеца) од дана пријема коначно извршених радова |
| Место извођења радова | Улица Ђуре Ђаковића ББ, Зрењанин |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

- Образац „Опис предмета набавке” понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац.

6.) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ :

Предмер са предрачуном  Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17

AРХИТЕКТОНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

| р.б | Опис | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сечење подне бетонске плоче дебљине 15-20 цм. Сечење извршити дијамантским тестерама. | m | 7,00 |  |  |
| 2. | Ручни ископ земље III категорије дубине 1,0 м за темељну плочу испод лифтовског језгра | m³ | 3,50 |  |  |
| 3. | Рушење парапетног зида на I и II спрату | m² | 3,80 |  |  |
| 4. | Бетонирање темељне плоче д= 40 цм бетоном МБ 30, арматура +/- Q 335. | m³ | 1,50 |  |  |
| 5. | Шаловање и бетонирање темељних зидова д= 20 цм бетоном МБ 30, арматура +/- Q 335 | m³ | 1,00 |  |  |
| 6. | Израда фарбање основном бојом и монтажа челичне конструкције по детаљима из пројекта конструкције. Конструкција се састоји од кутија 100 x 100 x 5 мм и челичних плоча д = 10 мм | kg | 1850,00 |  |  |
| 7. | Израда и монтажа стаклених зидова лифта од каљеног памплекс стакла д = 6+6 мм | m² | 58,00 |  |  |
| 8. | Прикупљање, изношење, утовар и одвоз шута на градску депонију | m³ | 7,00 |  |  |
| 9. | Затварање простора изнад врата лифта гипс картоном на поцинкованој под конструкцији | паушално | 1,00 |  |  |
| 10. | Покривање врха возног окна поцинкованим лимом на челичној подконструкцији | m² | 4,50 |  |  |
| 11. | Поправка подних облога у нивоу приземља | паушално | 1,00 |  |  |
| 12. | Молерске поправке на месту монтаже челичне конструкције. | паушално | 1,00 |  |  |

ЕЛЕКТРО РАДОВИ

| р.б | Опис | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извршити померање постојеће кабловске кутије у десно са штемовањем зида и израде отвора за КПК . | комад | 1,00 |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и монтажа кабловског прикључног ормана КПК-ЛИФТА типа ЕБ-1П димензије са једним слогом осигурача. Плаћа се комплет повезано, покомаду. а) група осигурача од 32А | Комад | 1,00 |  |  |
| 3. | Набавка, испорука и полагање испод фасадне облоге, ПВЦ цеви Ø100 мм завезу КПК са трасом спољашњег кабла.Цеви положити пре планирања терена и израде тротоара тако да нижи крај буде на коти -0,8м а виши да дође до коте 0,4м. Прелаз цеви из хоризонталног у вертикални начин вођења извести са фазонским комадом под углом од 45 степени. | m | 4,00 |  |  |
| 4. | Набавка, испорука и полагање кабла ПП00-А 4- x25мм2,; 1 кВ од постојеће КПК до новог КПК-Л крозцевØ 100мм Позиција обухвата кабл и кабловске папучице на крајевима са повезивањем на местима прикључака као и потребне продоре у зиду. | m | 4,00 |  |  |
| 5. | Набавка, испорука и полагање кабла ПП00-А 4x25мм2, ; 1 кВ од КПК типа ЕБ-1П крозцевØ 100мм до МОММ-1 према графичкој документацији. Позиција обухвата кабл и кабловске папучице на крајевима са повезивањем на местима прикључака као и потребне продоре у зиду. | m | 4,00 |  |  |
| 6. | Набавка, испорука и полагање кабла NHXHX ФЕ180 5x16мм2, Цу; 1 кВ од РОММ-1 до РО-Л према графичкој документацији. Позиција обухвата кабл и кабловске папучицена крајевима са повезивањем на местима прикључака као и потребне продоре у плочи. | m | 75,00 |  |  |
| 7. | Набавка, испорука и полагање кабла Н2XХ-Ј 1x25 мм2; Цу; 1 кВ. Кабл је намењен остваривању везе између сабирнице за изједначење потенцијала (ГСИП) и постројења лифта | m | 80,00 |  |  |
| 8. | Набавка, испорука и полагање кабла Н2XХ-Ј 1x25 мм2; Цу; 1 кВ. Кабл је намењено стваривању везе између сабирнице за изједначење потенцијала (ГСИП) и заштитне сабирнице разводног ормана РОММ-1 | m | 10,00 |  |  |
| 9. | Набавка транспорт и монтажа хладно цинкованих перфорираних кабловских носача. Кабловски носачи се монтирају на плафонске или зидне конзоле изнад спуштеног плафона. Конзоле се постављају на сваких 1 метра дуж кабловске трасе и причвршћују се за бетонску конструкцију објекта искључиво помоћу челичних типлова и одговарајућих поцинкованих завртњева. Обрачуни плаћање по метру дужном,испоручених и намонтираних кабловских носача, комплет са монтажним прибором и елементима за причвршћивање каблова: ПНК – 100/50мм/Е90 | m | 65,00 |  |  |
| 10. | Ситан монтажни материјал (шрафови, типлови,...) | паушално | 1,00 |  |  |
| 11. | Испоручити и на означеном месту уградити мерно ТИПСКИ ТЕСТИРАН разводни орман РОММ-1 у ИП43 заштити. Орман се састоји из: 1)Главни трополни теретни растављач прекидач за струју од 63А. комада 1 2)Једнополни аутоматски прекидач 25А комада 3 3)Трофазно тросистемско дигитално бројило активне енергије класе тачности 2 напона 3x230/400В 3x5(10)-60А комада 1 4) Везни и монтажни материјал паушално 1 5) Комлетан сет од две бакарне сабирнице Цу 25x4мм за прикључак нултих и заштитних проводника (Н+ПЕ). сет 1 | комплет | 1,00 |  |  |

ЗАВРШНИ РАДОВИ И ПРЕДАЈА ИНСТАЛАЦИЈЕ ИНВЕСТИТОРУ

| р.б | Опис | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Након завршеног рада на извођењу напред наведених инсталација извођач радова је дужан извршити: -Крпљење зидова на местима пролаза инсталација -отклањање евентуалних техничких и естетских грешака изведених инсталација у објекту - чишћење просторија од шута и одношење истог ван објекта | паушално | 1,00 |  |  |
| 2. | По завршетку прегледа изведених радова извршити сва потребна прописима предвиђена испитивања као: -мерење отпора изолације каблова, електро опреме и уређаја појединачне и целокупно изведене инсталације; - испитивање функционалности појединих уређаја и опреме као и функционалности целокупне инсталације; -испитивање заштите од додирног напона у инсталацији - мерење падова напона на прикључку потрошача, - мерење прелазних отпора уземљења и слично. | паушално | 1,00 |  |  |
| 3. | Урадити пројекат изведеног стања на основу овереног примерка снимљеног за време израде инсталација. Елаборат мора садржати све измене које су настале за време извођења и мора бити оверен званичним печатом радне организације која је извела потребна снимања као и од стране Инвеститора. За време монтаже обавезно унети све измене у један примерак елабората. Измене морају бити оверене од стране извођача и надзорног органа. | паушално | 1,00 |  |  |
| 4. | Након извршених мерења извођач ће направити протокол и доставити Инвеститору све потребне атесте уз оверу добијених вредности. За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију у складу са важећим прописима и постојећим уговореним обавезама. | паушално | 1,00 |  |  |

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

| р.б | Опис | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Непредвиђени радови се односе на грубе и фине радове који се могу десити на објекту у току извођења и чије позиције није било могућности предвидети пројектом. Цена је 10% од укупних изведених радова. | паушално | 1,00 |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| СВЕУКУПНА ЦЕНА РАДОВА БЕЗ ПДВ - а |  |
| --- | --- |
| ПДВ ______ % |  |
| СВЕУКУПНА ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ - ом |  |

Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати.

Датум 					              Понуђач

М. П.

__________________	___________________

Напомена:

Образац “Образац понуде са ценама" понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац .

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

Број    **** -1/17

Датум  **..2017.године

УГОВОР

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17

Закључен ________ 2017 год., у Зрењанину, између:

1. Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Ђуре Ђаковић бб, ПИБ 101161200, MБ 08166161, које заступа директор декан Проф др Драгица Радосав, ( у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ РАДОВА), са једне стране и

- _____________________________,из _____________________, ул.______________________ бр.____, ПИБ____________, МБ ______________, кога заступа______________________, самостално ( у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ РАДОВА), са друге стране.

3. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Члан 1.

Уговорне стране констатују :

Да је Наручилац радова дана _.___.2017.године под бројем _________донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова - Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17

Да је Наручилац радова у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Службени гласник” Р.С. бр. 124/12, 14/2015, 68/2015) дана . 11.2017. године поставио Позив за  подношење понуда на Портал УЈН и Интернет страници предузећа

Да је Наручилац радова на основу члана 81. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора број ____-1/17, од ___.___.2017. годинe, којом је изабрао Извођача радова.

Да је Извођач радова  доставио понуду дана ____.2017. године, број ________/17, која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део.

Члан 2

Предмет овог уговора је извођење радова – Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17;    у Зрењанину  према техничкој спецификацији датој у конкурсној документацији под редним бројем 3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) у свему према усвојеној понуди Извођача радова број _____/17  од      ______.2017. године, заведена код Наручиоца радова под деловодним бројем _____-1/17 од  _______. 2017. године, која чини  саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора изведе према инвестиционо-техничкој спефицикацији и својој понуди бр.___________ oд заведена код Наручиоца радова под деловодним бројем _____-1/17 од  _______. 2017. године, која чини  саставни део овог Уговора.

Члан 4.

Потребе Наручиоца радова су исказане кроз техничку спефицикацију које Наручилац прописује у конкурсној документацији.

Рок за извођење радова је максимално 45 дана од дана потписивања овог уговора.

Члан 5.

Свеукупна цена извршених радова без обрачунатог ПДВ-a. из члана 2. овог Уговора je ________________________ дин. (словима:  _________________________________________________________________ ).

ПДВ износи ______________________ дин. (словима:__________________________________________________________).

Плаћање ПДВ-a je обавеза Наручиоца радова.

Члан 6.

Уговорене  цене из понуде, које чине саставни део уговора, не могу се мењати и исте су док се уговор не изврши у потпуности.

Члан 7.

Ако Извођач радова не заврши са радовима или задоцни са радовима, дужан је да Наручиоцу радова надокнади штету.

У случају прекорачења рока за завршетак радова, укупан износ уговорене цене, умањује се у висини од 2 промила дневно, максимално до износа 5% укупне уговорене вредности радова, а наручилац може раскинути уговор на основу кашњења Понуђача у извршењу уговорних обавеза.

Понуђач је дужан да радове изводи у складу са условима и роковима из конкурсне документације, тако да његови радови буду завршени у предвиђеном року, како не би били ометани други извођачи, занатски радови или остале активности у објекту наручиоца.

.

Члан 8.

Наручиоц ће изабраном Понуђачу извршити уплату у висини од 30 ‰ уговорене цене извођења радова одмах по потписивању овог уговора, а остатак цене ће бити уплаћен следећом динамиком

- -40% у току извођења радова

-30% по завршетку радова и извођења комисије за атестирање

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, на текући рачун Извођача радова број ______________ код банке __________________ најкасније у року од 10 (десет) дана од дана испостављања фактуре.

Члан 9.

Извођач радова даје гаранцију за  изведене радове у трајању од _____ месеца од  дана завршетка радова.

Члан 10.

Извођач се обавезује да, о свом трошку, у своје име и у име Наручиоца, изврши осигурање радова које изводи код организације надлежне за послове осигурања имовине и лица, на суму осигурања за ризик одговорности за штету проузроковану трећим лицима, у висини причињене стварне штете, као и да прибави сва друга потребна осигурања у односу на овај уговор.

Извођач се обавезује да своје раднике, које ће ангажовати на извођењу радова по овом уговору, такође осигура у складу са важећим прописима. Извођач се такође обавезује да, у року од 8 (осам) дана од дана потписивања овог уговора, достави Наручиоцу: - полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање од одговорности према трећим лицима и стварима, - полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла и - полису осигурања радова.

Уколико Извођач не достави Наручиоцу тражене полисе и доказе, у року из става 3. овог члана, Наручилац има право да једнострано раскине уговор и активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

Извођач се обавезује да, у складу са важећим прописима, о свом трошку, предузме све потребне мере и приступи испуњењу обавеза у области заштите и безбедности на раду, услова рада и запошљавања и заштите животне средине, противпожарне заштите и техничке заштите у циљу обезбеђења сигурности трећих лица, радова, опреме, материјала, радника и околине, да обезбеди несметано одвијање саобраћаја на комуникацијама у окружењу објекта у којем изводи радове, односно да ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру, као и да поштује упутства лица надлежног за обављање послова у области безбедности и здравља на раду. Одговорност за штету која настане због извођења радова сноси Извођач.

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да :

-води грађевински дневник од дана почетка извођења радова до дана завршетка радова и пријема коначно извршених радова на објекту од стране Наручиоца радова

-благовремено и квалитетно извршава радове према важећим прописима, нормама и стандардима

-да радове изводи у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације предметне набавке

-да у току извођења радова употребљава материјал који одговара важећим домаћим стандардима, техничким нормативима и који је предвиђен техничком спецификацијом из конкурсне документације предметне набавке

-да обезбеди довољан број квалификоване радне снаге по структури и врсти посла

-да ће у свему поштовати правила о извођењу радова, а то се посебно односи на обавезу чувања и одржавања постојеће инфраструктуре, као и на обавезу чишћења и сређивања градилишта по завршетку радног времена

-да преузме све потребне мере за сигурност радника и да спроводи мере заштите јавне имовине

-да након извођења радова простор и околину доведе у првобитно стање

Члан 13.

Непредвиђене и накнадне радове Извођач може извести искључиво, уколико су за то испуњени услови, након спровоћења поступка у складу са ЗЈН, а по потписивању уговора за предметне радове.

Извођач се обавезује да, у случају настанка оштећења на инфраструктури, проузрокованих несавесним радом Извођача, чиме се директно утиче на стабилност и функционалност објекта, као и на безбедност запослених код Наручиоца, Извођача и трећих лица, оштећења хитно отклони.

Извођач се обавезује да, у случају ако овлашћене инспекцијске и друге надлежне службе, наложе проширење обима радова, налог хитно проследи Наручиоцу.

Члан 14.

Наручилац радова се обавезује да именује овлашћено и стручно лице- надзорни орган који ће вршити стручни надзор над извођењем радова, а о чему ће писмено известити Извођача радова.

Извођач радова се обавезује да именује одговорно лице за извођење радова, о чему ће писмено обавестити Наручиоца радова.

Члан 15.

Извођач гарантује уговорени квалитет радова и уграђеног материјала и да немају мана које умањују њихову вредност. Извођач се обавезује да, у току извођења радова, набавља, употребљава и уграђује материјал који одговара важећим стандардима, техничким нормативима и конкурсној документацији.

За изведене радове и уграђен материјал Извођач даје гаранцију квалитета у трајању од _________________месеци, рачунајући од дана записничке примопредаје изведених радова (у зависности од понуде).

Извођач се обавезује да у току гарантног периода отклони све недостатке, о свом трошку одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана од позива Наручиоца.

Гарантни период ће се продужити за онолико дана колико је трајао застој у коришћењу објеката, односно просторија, изазван кваром који је обухваћен гаранцијом.

Уколико не отклони квар ни у року дужем од 3 (три) дана, Извођач се обавезује да сноси трошкове настале штете проистекле застојем.

Уколико Извођач не отклони квар у утврђеном року, Наручилац има право да сам отклони квар, о трошку Извођача, уз обавезу ангажовања стручно оспособљених лица.

Извођач неће бити одговоран за недостатке који настану услед неправилног коришћења, механичких и других оштећења или услед неодговарајућих радњи, односно ако квар настане као резултат неодговарајуће употребе од стране Наручиоца.

Извођач је дужан да за уграђени материјал, атесте и уверења произвођача материјала, прибави и преда Наручиоцу у поступку примопредаје.

Члан 16.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења овог Уговора, а најкасније до почетка радова, преда Наручиоцу радова финансијску гаранцију за Добро извршење посла у виду :

- Меница, oверенa и потписанa бланко

- Менично овлашћење са уписаним износом од 10% од Свеукупне уговорене цене без ПДВ-а, из члана 5. овог Уговора, што износи:_____________________ динара, (словимa_______________________________________________________),

- Захтев за регистрацију менице (образац попуњен и оверен од стране добављача и банке у којој исти има рачун) и

- Картон депонованих потписа,

Извођач радова је сагласан да издату меницу Наручиоц радова може поднети на наплату пословној банци Извођача радова у целости, у случају доцње са испуњењем уговорених обавеза.

Крајњи рок важности гаранције за добро извршење посла износи тридесет дана након завршетка радова, а најкасније до истека рока гаранције.

Ако Извођач радова не поступи у року из става 1. овог члана, овај Уговор се закључује са одложним условом и почиње да важи од момента подношења гаранције  за  добро извршење посла.

Члан 17.

Овај Уговор се закључује на одређено време до извршења истог, односно до извршења радова  који су предмет набавке.

Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може у писменој форми да откаже Уговор уз отказни рок од 15 дана.

Члан 19.

За све што није регулисано овим Уговором биће примењене одредбе Закона о заштити потрошача и Закона о облигационим односима.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају мирним путем. У случају спора утврђује се  надлежност стварно надлежног суда у Зрењанину.

Члан 21.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири)  истоветна примерка од којих свака страна  задржава по 2 (два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА:                                          ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА ;

________________________                                          ______________________

Напомена :

Обавеза Понуђача је да попуни, потпише (овлашћено лице) и печатом овери Модел уговора.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова - Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У складу са чланом 75. став 2 ЗЈН, ____________________________________

(назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

„Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо приликом израде понуде за јавну набавку радова – Набавка и уградња лифта у згради факултетa ЈНМВ-Р-1/17, поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.“

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац А

ПОТВРДА

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Овим се потврђује да је  ______________________________________________

(Назив и адреса понуђача  )

као Понуђач за предметну јавну набавку број ЈН МВ – Р- 1/17 Набавка и уградња лифта у згради факултетa, извршио обилазак локације и упознао се са техничким условима, врстом и обимом радова која су предмет јавне набавке за потребе Teхничког факултета “Михајло Пупин” Зрењанин.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Понуђач                                                                          Наручилац радова

______________________ М.П.                         М.П.   ______________________

Потпис овлашћеног лица                                            Потпис овлашћеног лица

У ________________________________

Дана : ___________________ године

Списак референтних наручилаца

| Ред. бр. | Списак референтних наручилаца – купаца | Вредност извршених услуга без ПДВ-а |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |

Потврде Наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати. |
| --- | --- |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је __________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________у 2014, 2015 и 2016. години, извео радове на уградњи лифтова, у укупној вредности од_________________________(словима:________________________________________________ ________________________________________________________динара), без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев_____________________________________________________________________

ради учешћа у јавној набавци број ЈНМВ-Р-5/2017, чији је извођење радова на уградњи лифта на Техничком факултету Михајло Пупин, и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

|  |  | Референтни наручилац-купац |
| --- | --- | --- |
|  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из референтне листе |
| --- | --- |

Образац бр.2

ГАРАНЦИЈА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ

Гаранција на сервисирање опреме, односно постојање резервних делова на тржишту је :

1. 10 година

2. 11 година

3. 12 година

4. 13 година

5. 14 година

6. 15 година

(Заокружити рок гаранције)

Гаранција на сервисирања опреме, односно постојање резервних делова не може бити краћа од 10 година, по окончању гарантног рока за извршење радова.

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |